## Slide 1: 第三章 伺服系统的负载机械特性

## Slide 2: 本章内容
运动方程
负载转矩特性
几种典型的非线性现象
机械谐振
机械刚度和伺服刚度
负载转矩的折算与匹配

## Slide 3: 3.1 旋转体的运动方程
转速
转矩
功
功率
动能和惯量
线速度
转动惯量

## Slide 4: 典型旋转体转动惯量计算
分布均匀的圆柱体

## Slide 5: 转动惯量折算1
同轴连接两个圆柱体

## Slide 6: 转动惯量折算2
通过齿轮传动机构相连两个圆柱体，折算到电机端

## Slide 7
传送带，折算到电机端
转动惯量折算3
根据传送带旋转角速度与线速度关系

## Slide 8
电机+滚筒，折算到电机端
转动惯量折算4

## Slide 9: 3.2 负载的转矩特性
电机所需要输出的电磁转矩？

## Slide 10
根据转矩与速度特性分类
恒转矩负载：负载转矩不随负载转速变化，电梯
线性转矩负载：负载转矩随转速线性变化，压缩机
流体类负载：转矩和转速成二次方关系，风机、水泵
恒功率负载：转矩和转速成反比。

## Slide 11: 3.3 几种典型的非线性现象
死区dead zone
饱和saturation
间隙backlash
摩擦friction

## Slide 12: 死区现象分析
造成稳态误差，输入量滞后，降低跟踪精度；
降低开环增益，提高系统稳定性，减弱过渡过程振荡性；
滤除输入端小幅振荡干扰，提高抗干扰能力。

## Slide 13: 饱和现象分析
稳定系统，开环增益下降，超调量减少，振荡减弱
不稳定系统，会抑制振荡。

## Slide 14: 间隙现象分析
增大系统的稳态误差，降低了控制精度；
是系统过渡过程振荡加剧，可能造成不稳定。
Notes: 输入信号相位滞后，相当于开环系统引入了相角滞后环节，phase margin减小。间隙区间不消耗能量，储能增大，以振荡。

## Slide 15: 摩擦现象分析
静摩擦Stiction: static component
库伦摩擦Coulomb friction: dynamic component
粘滞摩擦Viscous friction: speed dependent
摩擦是非线性的。
增大系统的稳态误差，降低了控制精度；
动态运行不平滑，低速爬行。

## Slide 16: 3.4 机械谐振
电机端
负载端
这里 和 分别是电机端和负载端的轴的扭转变形
  如果
  有限的 K 可能导致谐振
https://www.bilibili.com/video/BV1Et411P7F1/?spm_id_from=autoNext
Notes: K扭转弹性模量

## Slide 17: 机械谐振仿真分析
Parameters | Values
Jm | 2.7e-4 kg.m2
JL | 2.55e-3 kg.m2
Ks | 20 N.m/rad
Kw | 0

## Slide 18: 不同扭转弹性模量仿真结果对比
Ks=20
Ks=2000
https://www.bilibili.com/video/BV1J5411j7UT/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.3

## Slide 19: 3.5 机械刚度和伺服刚度
刚度定义：一个机械零件或机构的刚度是指在它的弹性范围内抵抗变形（弯去、拉伸、压缩）的能力。
伺服刚度：当指令位置为0时，施加负载转矩，电机轴的位置变化量，两者比值定义为伺服刚度。
Notes: 伺服系统通常采用PI型速度环控制器，即使位置环是P型控制器，位置控制误差很小，伺服刚度很高。

## Slide 20: 3.6 机械负载转矩的折算与匹配
电机惯量JM和负载惯量JL匹配关系

## Slide 21: 作业：单轴传动机械和电气仿真建模
采用永磁同步电机速度、电流双环控制；
电机和负载之间有柔性连接；
设置不同的扭转弹性模量，观测机械谐振现象。